Recherche par famille de produit

Mur en béton BAP avec complexe de doublage thermo-acoustique Ultra ThA et rupteurs de ponts thermiques

| Identification du produit | ¦ | Indicateurs environnementaux | ¦ | Santé | ¦ | Confort | ¦ | FDES complète et autres infos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Durée de vie typique (DVT) :

100 ans

Indicateurs environnementaux :

| Impact environnemental | Valeur total cycle de vie/UF par annuité | Valeur total cycle de vie/UF pour toute la DVT | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| Epuisement de ressources | 0,00399 | 0,399 | kg Antimoine équivalent |
| Consommation de ressources énergétiques - énergie primaire totale | 10,8 | 1080 | MJ |
| Consommation de ressources énergétiques - énergie renouvelable | 0,34 | 34 | MJ |
| Consommation de ressources énergétiques - énergie non renouvelable | 10,5 | 1050 | MJ |
| Consommation d'eau | 4,19 | 419 | L |
| Déchets solides valorisés | 1,67 | 167 | kg |
| Déchets solides valorisés | 0,0000465 | 0,00465 | kg |
| Déchets dangereux éliminés | 0,000517 | 0,0517 | kg |
| Déchets non dangereux éliminés | 0,26 | 26 | kg |
| Déchets inertes éliminés | 2,47 | 247 | kg |
| Changement climatique | 0,854 | 85,4 | kg équivalent CO2 |
| Acidification atmosphérique | 0,00321 | 0,321 | kg équivalent SO2 |
| Pollution de l'air | 74,7 | 7470 | m3 |
| Pollution de l'eau | 0,298 | 29,8 | m3 |
| Destruction de la couche d'ozone stratosphérique | Néant |
| Formation d'ozone photochimique | 0,000902 | 0,0902 | kg équivalent éthylène |

| Unité fonctionnelle : |
| --- |
| Assurer la fonction de mur porteur (structure et clos) doublé intérieurement (isolation thermique de l’ensemble de 3,23 m².K/W) pour un bâtiment de type R+4, sur 1 m² de paroi d’épaisseur 16 cm, pendant une annuité, tout en minimisant les ponts thermiques au niveau des jonctions mur-plancher et en assurant une isolation acoustique (indice d’affaiblissement acoustique : 66 dB). |
| Caractéristiques techniques non contenues dans l'unité fonctionnelle : |
| Sur les deux façades, intérieure comme extérieur, le système mur-doublage est apte à recevoir tout type de revêtement (mortier, papier, peinture, faïence, etc.). Le béton étant un matériau incombustible, le mur en béton ne présente pas de risques spéciaux vis-à-vis du feu. Le BAP est un béton plus fluide que les BPE « classiques » : - Cela permet la mise en place à la pompe : limitation des risques d’accident du travail et plus grande disponibilité des grues contribuant à la rapidité de la mise en œuvre. - La mise en œuvre se fait sans vibration et sans choc, diminuant la pénibilité du travail, les nuisances sonores pour les ouvriers et les bruits émergents pour les riverains. |
| Liste des produits constitutifs de l'unité fonctionnelle : |
| - Béton BAP 3,9 kg (Produit principal) - Doublage thermo-acoustique Ultra ThA 0,11 kg (Produit principal) - Rupteurs thermiques 0,0062 m (Produit principal) - Ferraillage 0,13 kg (Produit principal) |  |  |