Mur en maçonnerie de blocs en béton associé au complexe de doublage d' isolation thermique PSE Th 38

| Identification du produit | ¦ | Indicateurs environnementaux | ¦ | Santé | ¦ | Confort | ¦ | FDES complète et autres infos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Durée de vie typique (DVT) :

50 ans

Indicateurs environnementaux :

| Impact environnemental | Valeur total cycle de vie/UF par annuité | Valeur total cycle de vie/UF pour toute la DVT | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| Epuisement de ressources | 0,00189 | 0,0945 | kg Antimoine équivalent |
| Consommation de ressources énergétiques - énergie primaire totale | 6,36 | 318 | MJ |
| Consommation de ressources énergétiques - énergie renouvelable | 0,42 | 21 | MJ |
| Consommation de ressources énergétiques - énergie non renouvelable | 5,94 | 297 | MJ |
| Consommation d'eau | 2,2 | 110 | L |
| Déchets solides valorisés | 0,0146 | 0,73 | kg |
| Déchets dangereux éliminés | 0,0011 | 0,055 | kg |
| Déchets non dangereux éliminés | 0,2 | 10 | kg |
| Déchets inertes éliminés | 4,65 | 232,5 | kg |
| Déchets radioactifs éliminés | 0,0000348 | 0,00174 | kg |
| Changement climatique | 0,49 | 24,5 | kg équivalent CO2 |
| Acidification atmosphérique | 0,00202 | 0,101 | kg équivalent SO2 |
| Pollution de l'air | 50,07 | 2503,5 | m3 |
| Pollution de l'eau | 0,42 | 21 | m3 |
| Destruction de la couche d'ozone stratosphérique | Néant |
| Formation d'ozone photochimique | 0,000715 | 0,03575 | kg équivalent éthylène |

| Unité fonctionnelle : |
| --- |
| Assurer la fonction de mur porteur (structure et clos) doublé intérieurement (isolation thermique de l'ensemble de 2,37m² K/W(1) sur 1m² de paroi pendant une annuité, tout en assurant une isolation acoustique Rw(C, Ctr) de 58(-3,-8)dB. L'unité fonctionnelle correspond au mur de référence avec un complexe de doublage PSE Th 38 de 10 + 80. |
| Caractéristiques techniques non contenues dans l'unité fonctionnelle : |
| Le mur de référence est apte à recevoir tout type d'enduit extérieur et de revêtement intérieur (papier, peinture, faïence, etc..) |
| Liste des produits constitutifs de l'unité fonctionnelle : |
| - Blocs en béton 20x20x50cm de classe B40 3,64 kg (Produit principal) - Mortier de pose 0,9 kg (Produit complémentaire) - Palette bois 0,004 kg (Emballage) - Plaque de PSE 20 g (Produit principal) - Plaque de plâtre BA 10 154 g (Produit principal) - Colle mortier (fixation sur le mur de blocs) 36 g (Produit complémentaire) - Enduit sec (raccord entre doublage) 7 g (Produit complémentaire) - Eau (raccord entre doublage+colle mortier) 0,02 L (Produit complémentaire) - Papier (raccord entre doublage) 0,667 g (Produit complémentaire) |  |  |