Isolant de toiture à base de plumes de canard BATIPLUM Toiture 80mm

| Identification du produit | ¦ | Indicateurs environnementaux | ¦ | Santé | ¦ | Confort | ¦ | FDES complète et autres infos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Durée de vie typique (DVT) :

50 ans

Indicateurs environnementaux :

| Impact environnemental | Valeur total cycle de vie/UF par annuité | Valeur total cycle de vie/UF pour toute la DVT | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| Epuisement de ressources | 0,000382 | 0,0191 | kg Antimoine équivalent |
| Consommation de ressources énergétiques - énergie primaire totale | 1,07 | 53,5 | MJ |
| Consommation de ressources énergétiques - énergie renouvelable | 0,131 | 6,55 | MJ |
| Consommation de ressources énergétiques - énergie non renouvelable | 0,938 | 46,9 | MJ |
| Consommation d'eau | 0,508 | 25,4 | L |
| Déchets solides valorisés | 0,0224 | 1,12 | kg |
| Déchets dangereux éliminés | 0,000408 | 0,0204 | kg |
| Déchets non dangereux éliminés | 0,0326 | 1,63 | kg |
| Déchets inertes éliminés | 0,00285 | 0,1425 | kg |
| Déchets radioactifs éliminés | 0,00000258 | 0,000129 | kg |
| Changement climatique | 0,0544 | 2,72 | kg équivalent CO2 |
| Acidification atmosphérique | 0,000544 | 0,0272 | kg équivalent SO2 |
| Pollution de l'air | 8,22 | 411 | m3 |
| Pollution de l'eau | 0,0109 | 0,545 | m3 |
| Destruction de la couche d'ozone stratosphérique | Néant |
| Formation d'ozone photochimique | 0,000086 | 0,0043 | kg équivalent éthylène |

| Unité fonctionnelle : |
| --- |
| Assurer une fonction d'isolation thermique sur un m² de paroi pour une annuité. La fonction est assurée par un m² d'isolant à base de plumes de canard d'épaisseur 80mm. La résistance thermique du produit est égale à 1,9 K.m2.W-1 |
| Caractéristiques techniques non contenues dans l'unité fonctionnelle : |
| Liste des produits constitutifs de l'unité fonctionnelle : |
| - Isolant en plumes de canard 0,0314 kg (Produit principal) - Polyéthylène 0,00052 kg (Emballage) - Carton 0,0064 kg (Emballage) - Palette en bois 0,00596 kg (Emballage) |  |  |