|  | Accueil Trouver un produit Documents Lexique FAQ |  |
| --- | --- | --- |

Recherche par famille de produit Isolant mural à base de plumes de canard BATIPLUM Mur 110mm Identification du produit ¦ Indicateurs environnementaux ¦ Santé ¦ Confort ¦ FDES complète et autres infos Durée de vie typique (DVT) : 50 ans Indicateurs environnementaux : Impact environnemental Valeur total cycle de vie/UF par annuité Valeur total cycle de vie/UF pour toute la DVT Unité Epuisement de ressources 0,00077 0,0385 kg Antimoine équivalent Consommation de ressources énergétiques - énergie primaire totale 2,12 106 MJ Consommation de ressources énergétiques - énergie renouvelable 0,223 11,15 MJ Consommation de ressources énergétiques - énergie non renouvelable 1,9 95 MJ Consommation d'eau 1,02 51 L Déchets solides valorisés 0,045 2,25 kg Déchets dangereux éliminés 0,000847 0,04235 kg Déchets non dangereux éliminés 0,0672 3,36 kg Déchets inertes éliminés 0,0059 0,295 kg Déchets radioactifs éliminés 0,0000051 0,000255 kg Changement climatique 0,111 5,55 kg équivalent CO2 Acidification atmosphérique 0,00112 0,056 kg équivalent SO2 Pollution de l'air 17 850 m3 Pollution de l'eau 0,0216 1,08 m3 Destruction de la couche d'ozone stratosphérique Néant Formation d'ozone photochimique 0,000178 0,0089 kg équivalent éthylène Unité fonctionnelle : Assurer une fonction d'isolation thermique sur un m² de paroi pour une annuité. La fonction est assurée par un m² d'isolant à base de plumes de canard d'épaisseur 110mm. La résistance thermique du produit est égale à 2,75 K.m2.W-1 Caractéristiques techniques non contenues dans l'unité fonctionnelle : Liste des produits constitutifs de l'unité fonctionnelle : - Isolant en plumes de canard 0,066 kg (Produit principal) - Polyéthylène 0,0016 kg (Emballage) - Palette en bois 0,01 (Emballage)